Załącznik Nr 2.8. do SIWZ

ZADANIE NR 8

ZAŁĄCZNIK CENOWY- parametry i warunki wymagalne

SOCZEWKI WEWNĄTRZGAŁKOWE

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość szacowana na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto w zł | Producent/ firma/ nr katologowy | Wielkość opakowania- ilość w kartonie | Ilość wymaganych próbek do oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 12 m-cy | 36 m-cy |  |  |  |
| 1 | Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne jednoczęściowe akrylowe o właściwościach hydrofobowych średnica optyczna 6,0 mm. długość całkowita 13,00 mm współczynnik refrakcji ; min 1,55 posiadająca filtr UV stopień uwodnienia poniżej 0,5% części haptyczne typu „L-mod" angulacja 0 stopni możliwość implantacji do torebki dioptraż - od +6 Ddo +40 D dostępne od +6D do +30D co 0,5 D, od +31D do +40D co 1.0D ostra krawędź na całym obwodzie soczewki sferyczny typ optyki kompatybilne z laserem YAG z systemem implantacji; system wielorazowego użytku z jednorazowym kartridżem W BANKU SOCZEWEK powinno znajdować się po 1 sztuce każdego implantu, we wszystkich wymienionych wyżej rozmiarach (w pełnym asortymencie) przy założeniu, że czas uzupełnienia stanu banku jest nie dłuższy niż 2 dni. | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 2 | Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne jednoczęściowe akrylowe o właściwościach hydrofobowych z filtrem światła niebieskiego średnica optyczna 6,0 mm. długość całkowita 13,00 mm współczynnik refrakcji ; min 1,55 posiadająca filtr UV stopień uwodnienia poniżej 0,5% części haptyczne typu „L-mod" angulacja 0 stopni możliwość implantacji do torebki dioptraż - od +6 Ddo +34D dostępne od +6D do +30D co 0,5 D, od +31D do +34D co 1.0D ostra krawędź na całym obwodzie soczewki asferyczny typ optyki kompatybilne z laserem YAG z systemem implantacji; system wielorazowego użytku z jednorazowym kartridżem | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 3 | Soczewki wewnątrzgałkowe toryczne zwijalne jednoczęściowe akrylowe o właściwościach hydrofobowych z filtrem światła niebieskiego średnica optyczna 6,0 mm. długość całkowita 13,00 mm współczynnik refrakcji ; min 1,55 posiadająca filtr UV stopień uwodnienia poniżej 0,5% części haptyczne typu „L-mod" angulacja 0 stopni możliwość implantacji do torebki dioptraż - od +6 Ddo +34D dostępne od +6D do +30D co 0,5 D, od +31D do +34D co 1.0D cylindry do +8D ostra krawędź na całym obwodzie soczewki asferyczny typ optyki kompatybilne z laserem YAG z systemem implantacji; system wielorazowego użytku z jednorazowym kartridżem | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 4 | Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne wieloczęściowe akrylowe o właściwościach hydrofobowych średnica optyczna 6,0 mm. długość całkowita 13,00 mm współczynnik refrakcji ;min 1,55 posiadająca filtr UV stopień uwodnienia poniżej 0,5% części haptyczne typu „C-mod" angulacja 10 stopni możliwość implantacji torebki i w bruzdę dioptraż - od +6D do +30D co 0,5 D ostra krawędź na całym obwodzie soczewki sferyczny typ optyki kompatybilne z laserem YAG z systemem implantacji; system wielorazowego użytku z jednorazowym kartridżem CZAS DOSTAWY 2 DNI | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |
| 5 | Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne jednoczęściowe akrylowe o właściwościach hydrofobowych z filtrem światła niebieskiego Rodzaj części optycznej Asymetryczny przedniodwuwypukły Materiał części optycznej Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy, filtrujący promieniowanie ultrafioletowe i światło niebieskie asfreryczność- 0,2 µm (przednia powierzchnia) Przepuszczalność spektralna-10% przepuszczalność przy 403 nm (UV) dla soczewki +20,0 dioptrii Ochrona przed promieniowaniem-Blokada UV oraz filtr światła niebieskiego Współczynnik refrakcji- 1,547 Moce optyczne +6,0 do +30,0 dioptrii (w odstępach co 0,5 dioptrii) Budowa części haptycznej „L-mod" Materiał części haptycznej Hydrofobowy kopolimer akrylowo-metakrylowy, filtrujący promieniowanie ultrafioletowe i światło niebieskie Średnica części optycznej (mm)- 6,0 Długość całkowita (mm)- 13,0 Ukątowanie części haptycznej- 0° Technologia aplikacji zautomatyzowana , wspomagana CO₂; system jednorazowy Wielkość cięcia- 2 mm ( dla soczewek o dioptrażu +6D do +25D) 2,2 mm ( dla soczewek powyżej +25 D) | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt |
| 6 | Soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne jednoczęściowe akrylowe o właściwościach hydrofobowych z filtrem światła niebieskiego z optyką dyfrakcyjną, trifokalną średnica optyczna 6,0 mm. długość całkowita 13,00 mm współczynnik refrakcji ; min 1,55 posiadająca filtr UV stopień uwodnienia poniżej 0,5% części haptyczne typu „L-mod" angulacja 0 stopni możliwość implantacji do torebki dioptraż - od +13Ddo +34D dostępne od +13D do +30D co 0,5 D, od +31D do +34D co 1.0D dodatek mocy do bliży +3,25D, pośrednie +2,17D ostra krawędź na całym obwodzie soczewki asferyczny typ optyki kompatybilne z laserem YAG z systemem implantacji; system wielorazowego użytku z jednorazowym kartridżem CZAS DOSTAWY 2 DNI | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt |
| 7 | Wiskoelstyki na bazie hialuronianu sodu o różnym stężeniu. Zestaw preparatów wiskoelastycznych do operacji zaćmy zawierający: -1 ampułkostrzykawkę z wiskoelastykiem dyspersyjnym o poj. 0,35 ml z mieszanina 3% hialuronianu sodu i 4% siarczanu chondroityny -1 ampułkostrzykawkę z wiskoelastykiem kohezyjnym o poj. 0,40 ml z 1% hialuronianem sodu w zestawie z kaniulami | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

| Dokument dopuszczający stosowanie artykułu na rynku polskim tj. np; Deklaracja zgodności - Declaration of Conformity (jeżeli dotyczy),Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli dotyczy), Atest higieniczny (jeżeli dotyczy) ,wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (jeżeli dotyczy ) lub inny wymagany prawem. | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego produktu. | TAK załączyć |

POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE NA CZAS TRWANIA UMOWY

| Biometr optyczny |
| --- |
| 1. | Biometr optyczny, okulistyczny. |
| 2. | Bezkontaktowy, automatyczny pomiar w osi widzenia następujących wielkości gałki ocznej. Zakres długości fali wiązki pomiarowej: 1050-1080 nm Długość gałki ocznej AL w zakresie 14 – 38 mm. Obrazowanie przestrzenne gałki ocznej w 2D-skan B Głębokość komory przedniej (ACD) 0.7 – 8.0 mm Keratometria (K) w zakresie promienia 5.5 – 10 mm. Odległości White-to-White w zakresie 7 - 15 mm Zdięcie referencyjne oka z pomiarem WTW. Szerokości źrenicy CD w zakresie 2 – 13 mm. Central Corneal Thickness (CCT) w zakresie 200-1200 µm Lens Thickness (LT) w zakresie 0.5-10 mm Astigmatism: zakres 0-180º, SD 5º Aqueous Depth (AD) ERV Mode(Enhanced Retina Visualisation) – możliwość zwiększenia dla pomiaru długości gałki ocznej do 100x(przy zacmach dojrzałych) |
| 3. | Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie 6 pomiarów w jednym teście w czasie pon. 1 sek. Pomiary z uwzględnieniem różnych indeksów refracji dla poszczególnych ośrodków optycznych w oku. Możliwość zmiany RI dla pomiarów długości osiowej u pacjentów pseudofakijnych. Technologia SS OCT – 3000 skanów na sekundę, częstotliwość skanów 10-400 kHz (wybiórczo), rozdzielczość osiowa < 16um (w powietrzu) Keratometria – 16 punktów pomiarowych (16 diód LED) Możliwość wyboru automatycznego lub manualnego pomiaru. . |
| 4. | Metody kalkulacji soczewek: Barrett Toric Calculator Barrett Universal II Barrett True K Holladay II Holladay I Holladay R Haigis SRK-T Hoffer Q |
| 5. | Kalkulacja soczewki Optymalizacja cięcia głównego umożliwiająca redukcję astygmatyzmu pooperacyjnego do min, wartości Planowanie zabiegu (wszystkie cięcia w rogówce, oś wszczepu soczewki torycznej) Optymalizacja stałej A |
| 6. | Optymalizacja SIA Dokładna lokalizacja wszystkich cięć Lokalizacja i wielkość kapsuloreksji (wzg. rąbka, źrenicy oraz osi widzenia) Dokładna centracja soczewki multifokalnej (wzg.rąbka, źrenicy, reksy oraz osi widzenia) Precyzyjna lokalizacja osi wszczepu soczewki torycznej |

..........................., dn. .................                                                                                       .............................................................................................................................

miejscowość                                                                                                                       pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(nych) do reprezentowania Wykonawcy